Linien in technischen Zeichnungen

Linienbreiten

Die Abstufung der einzelnen Linienbreiten erfolgt in Verhältnis 1:√2 und entspricht damit auch der Stufung der Blattformate.

Die Tabelle zeigt acht genormte Linienbreiten, wobei für technische Zeichnungen die markierten zu bevorzugen sind.

| Linienbreiten in mm | 0,18 | 0,25 | 0,35 | 0,5 | 0,7 | 1 | 1,4 | 2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Tabelle

Die angewendete Linienbreite ist von der Größe der Zeichnung abhängig und muss so gewählt sein, dass auch noch kleinste Details deutlich erkennbar sind.

Liniengruppen

Jede Liniengruppe umfasst drei nach √2 abgestufte Linienbreiten (breite, mittlere, schmale), wobei die Bezeichnung der Liniengruppe jeweils mit der Stärke der breiten Volllinien dieser Gruppe übereinstimmt.

In technischen Zeichnungen werden die breiten und schmalen Linien zur zeichnerischen Darstellung, die mittleren Linien der jeweiligen Liniengruppen für Maß- und Textangaben sowie zum Zeichnen von grafischen Symbolen verwendet.

Für alle innerhalb einer Zeichnung dargestellten Teile ist die gleiche Liniengruppe anzuwenden.

|  | breite Linien | schmale Linien | mittlere Linien Für Maß- und Textangaben sowie für grafische Symbole |
| --- | --- | --- | --- |
| Liniengruppe 0,5 | 0,5 | 0,25 | 0,35 |
| Liniengruppe 0,7 | 0,7 | 0,35 | 0,5 |

Tabelle

Maßgebend für die Wahl der Liniengruppe ist die Größe der Zeichnung; dabei empfiehlt der ÖNORM für die Formate A4 bis A2 die Liniengruppe 0,5 und für größere Formate die Liniengruppe 0,7.